Wróblew: Przebudowa dróg dojazdowych wewnętrznych w miejscowościach Dziebędów i Wróblew
Numer ogłoszenia: 122325 - 2010; data zamieszczenia: 13.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wróblew , Wróblew 15, 98-285 Wróblew, woj. łódzkie, tel. 043 8286612, faks 043 8213415.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wroblew.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg dojazdowych wewnętrznych w miejscowościach Dziebędów i Wróblew.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy: Przebudowy drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Dziebędów gmina Wróblew. Przebudowa drogi obejmuje odcinek drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Dziebędów na odcinku od km 0+007 tj. od granicy pasa drogowego z drogą powiatową nr 1724E Orzeżyn - Dziebędów, do km 0 + 345,70 tj. do skrzyżowania z drogą wewnętrzną dojazdową, działka nr 87/5. Klasa drogi - D dojazdowa wewnętrzna. Długość odcinka 345.70 m. Szerokość jezdni - 5,00 m. Szerokość poboczy - 2,15 - 4,00 m. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) Wykonanie robót przygotowawczych takich jak : wycinkę drzew i karczowanie pni oraz ich wywóz, wywóz gałęzi, rozbiórka starej nawierzchni i wywóz gruzu. 2) Wykonanie robót ziemnych; 3) Wykonanie przepustów rurowych; 4) Wykonanie podbudowy - profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa z betonowa o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu 6-9 MPa, ułożenie prefabrykowanych elementów korytkowych wg KPED 01.03. kl. >25 , podbudowa z mieszanki i tłucznia kamiennego 0/63 mm kl. I - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm. 5) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych KR-1 o uziarnieniu 0/12,8 mm - warstwa ścieralna- grubość po zagęszczeniu 5 cm; 6) Wykonanie zjazdów; 7 Wykonanie robót wykończeniowych . Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 1.2 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy: Przebudowy drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wróblew, gmina Wróblew. Przebudowa drogi obejmuje odcinek drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wróblew na odcinku od km 0+000 tj. od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 1719E Wróblew - Wągłczew - Gruszczyce, do km 0 +324 tj. projektowanego zjazdu z drogi krajowej nr 12 Sieradz - Kalisz. Roboty objęte w projekcie przewidują poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej z 3,50 do 5,00 m wykonanie chodników, wjazdów do posesji oraz zatoki postojowej przy Cmentarzu Parafialnym. Droga jest przeznaczona do ruchu lokalnego z wyłączeniem w przeszłości ruchu samochodów ciężarowych o masie > 12 T Klasa drogi- D dojazdowa wewnętrzna. Obciążenie ruchem - KR-1 100 KN. Długość odcinka - 324 m. Szerokość jezdni - 5,00 m. Szerokość chodnika - 1,00 - 1,50 m. Szerokość poboczy - 0,65 - 2,95 m Na odcinku od km 0 + 154 do km 0 + 316 strona prawa zatoka postojowa dla osób odwiedzających Cmentarz Parafialny. Chodniki o szerokości od km 0 + 000 do km 0 + 235 po stronie lewej. Droga posiada 2 załamania osi. Przejście ze spadku obustronnego na jednostronny na długości 31,00 m (od km 0 +241) Konstrukcja jezdni z maksymalnym uwzględnienie nawierzchni bitumicznej istniejącej. Niezbędne poszerzenia jak dla ruchu o obciążeniu KR1 100 KN . Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63 mm kl.1 warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 i 15 cm Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR-1 o uziarnieniu o/12,8 mm - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 4 cm. Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 o uziarnieniu 0/12,8 mm w ilości 65 kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym (1051,35 x 0,065) - 68, 338 ton. Jezdnię ograniczono krawężnikiem betonowym 15x30 cm. Wjazdy i chodniki wykonać z kostki betonowej o grubości odpowiednio 8 i 6 cm. Konstrukcję nawierzchni zatoki postojowej wykonać jako przesiąkliwą z płyt betonowych ażurowych o grubości 10 cm i kl. >35. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

- Udzielenie wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 2 w wysokości: 1) dla zadania nr 1 w wysokości: kwota wadium 5.000,- zł, słownie: pięć tysięcy zł. 2) dla zadania nr 2 w wysokości: kwota wadium 5 000,-zł, słownie: pięć tysięcy zł. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 23 9267 0006 0040 1461 2999 0030 z adnotacją wadium - Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Dziebędów i/lub Wróblew 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie 2010-05-25, sposób przekazania: oryginał dostarczyć najpóźniej w terminie składania oferty. 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie (jedno zamówienie = jedna umowa) w zakresie: budowy, i/lub przebudowy ,i/lub modernizacji, i/lub remontu drogi o wartości co najmniej 100 tysięcy złotych.

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub o specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg uprawniające do kierowania i nadzorowania robotami drogowymi lub uprawnienia udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o której mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

§-22 1. Postanowienia zawartej umowy mogą zostać zmienione w przypadku przy zaistnieniu jednego warunków: 1) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie a) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie robót przez zamawiającego; - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian lub uzupełnień w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykona niania i odbioru robót; - odmowa lub przedłużające terminy wydania przez organy administracyjne lub inne podmioty wymaganych decyzji , zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; - wydanie zaleceń przez organy kontrolne biorące udział w odbiorze końcowym; np. PIP, Inspekcja sanitarna, straż PPoż, Inspekcja Nadzoru Budowlanego i inne wybiegających poza dokumentację projektową; - w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożnością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi: - jeżeli wystąpią one z winy zamawiającego, w przypadku niedostarczenia dokumentacji , przekazania placu budowy prze zamawiającego w terminie proporcjonalnie do zwłoki. 2) Zmian sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: - pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 3) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ np. osób z uprawnieniami - zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, nie wymaga aneksu do umowy ( zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę; - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ - zmiana obowiązującej stawki VAT; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzec Wykonawcy, na skutek zawarcia umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 4) kiedy zmiany są korzystne dla Zamawiającego 5) obniżenia wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót wynikłego w trakcie trwania budowy, a nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy z wynagrodzenia określonego w §3 do wysokości niewykonanych robót z pozycji kosztorysu ofertowego. 6) W przypadku zaistnienia przesłanki udzielenia zamówienia dodatkowego spowodowanego koniecznością zmiany lub uzupełnienia dokumentacji projektowej (odrębna umowa) - podstawą do negocjacji wynagrodzenia będą przyjęte jako maksymalne ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego a w przypadku ich braku średnie kwartalne ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, z okresu realizacji robót. 7) Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności . Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 8) Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wroblew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 14, 98-285 Wróblew pok.nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 14, 98-285 Wróblew pok.nr 17 - sala konferencyjna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowy drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Dziebędów gmina Wróblew..

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi obejmuje odcinek drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Dziebędów na odcinku od km 0+007 tj. od granicy pasa drogowego z drogą powiatową nr 1724E Orzeżyn - Dziebędów, do km 0 + 345,70 tj. do skrzyżowania z drogą wewnętrzną dojazdową, działka nr 87/5. Klasa drogi - D dojazdowa wewnętrzna. Długość odcinka 345.70 m. Szerokość jezdni - 5,00 m. Szerokość poboczy - 2,15 - 4,00 m. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) Wykonanie robót przygotowawczych takich jak : wycinkę drzew i karczowanie pni oraz ich wywóz, wywóz gałęzi, rozbiórka starej nawierzchni i wywóz gruzu. 2) Wykonanie robót ziemnych; 3) Wykonanie przepustów rurowych; 4) Wykonanie podbudowy - profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa z betonowa o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu 6-9 MPa, ułożenie prefabrykowanych elementów korytkowych wg KPED 01.03. kl. >25 , podbudowa z mieszanki i tłucznia kamiennego 0/63 mm kl. I - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm. 5) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych KR-1 o uziarnieniu 0/12,8 mm - warstwa ścieralna- grubość po zagęszczeniu 5 cm; 6) Wykonanie zjazdów; 7 Wykonanie robót wykończeniowych . Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowy drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wróblew, gmina Wróblew..

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi obejmuje odcinek drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wróblew na odcinku od km 0+000 tj. od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 1719E Wróblew - Wągłczew - Gruszczyce, do km 0 +324 tj. projektowanego zjazdu z drogi krajowej nr 12 Sieradz - Kalisz. Roboty objęte w projekcie przewidują poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej z 3,50 do 5,00 m wykonanie chodników, wjazdów do posesji oraz zatoki postojowej przy Cmentarzu Parafialnym. Droga jest przeznaczona do ruchu lokalnego z wyłączeniem w przeszłości ruchu samochodów ciężarowych o masie > 12 T Klasa drogi- D dojazdowa wewnętrzna. Obciążenie ruchem - KR-1 100 KN. Długość odcinka - 324 m. Szerokość jezdni - 5,00 m. Szerokość chodnika - 1,00 - 1,50 m. Szerokość poboczy - 0,65 - 2,95 m Na odcinku od km 0 + 154 do km 0 + 316 strona prawa zatoka postojowa dla osób odwiedzających Cmentarz Parafialny. Chodniki o szerokości od km 0 + 000 do km 0 + 235 po stronie lewej. Droga posiada 2 załamania osi. Przejście ze spadku obustronnego na jednostronny na długości 31,00 m (od km 0 +241) Konstrukcja jezdni z maksymalnym uwzględnienie nawierzchni bitumicznej istniejącej. Niezbędne poszerzenia jak dla ruchu o obciążeniu KR1 100 KN . Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63 mm kl.1 warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 i 15 cm Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR-1 o uziarnieniu o/12,8 mm - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 4 cm. Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 o uziarnieniu 0/12,8 mm w ilości 65 kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym (1051,35 x 0,065) - 68, 338 ton. Jezdnię ograniczono krawężnikiem betonowym 15x30 cm. Wjazdy i chodniki wykonać z kostki betonowej o grubości odpowiednio 8 i 6 cm. Konstrukcję nawierzchni zatoki postojowej wykonać jako przesiąkliwą z płyt betonowych ażurowych o grubości 10 cm i kl. >35. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.