PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

SZKOŁY    PODSTAWOWEJ   Z   SALĄ   GIMNASTYCZNĄ       ORAZ    ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W SŁOMKOWIE MOKRYM, GMINA WRÓBLEW

ADRES: SŁOMKÓW MOKRY, DZ. NR 103

INWESTOR:	GMINA WRÓBLEW

BIURO PROJEKTÓW:     A.P.A. ARCHIS s.c., ul. Skarbka 14/1, 60-348 Poznań

tel./fax: 0-61 8621 345

mgr inż. arch. Magdalena Jarczykowska upr. nr 7131/13/P/2004

Poznań, styczeń 2009r.

1.0. Podstawa opracowania

1.1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1.2.Decyzja nr 50-2008 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.10.2008r. Nr

RIT.7331-50-08 1.3.Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i

deszczowej pismo nr RIT 7034/48/2008 1.4.Warunki na usunięcie kolizji sieci elektroenergentycznej niskiego napięcia z dnia

14.11.2008r nr TR/RP/warunki/33/2008 1.5.Uzgodnienie dokumentacji technicznej z PGE-Rejon Energetyczny Sieradz z dnia

22.12.2008r. Nr TR/WA/357/2008\ 1.6.Uzgodnienie wycinki 11 drzew z Urzędem Gminy we Wróblewie z dnia 09.12.2008r

nr RIT-222-/SPSM/2/08 1.7.Uzgodnienie lokalizacji dwóch zjazdów z drogi gminnej z dnia 09.12.2008r. Nr

RIT-7040/O/10/2008 1.8.Uzgodnienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi lokalizacji

boiska szkolnego w pasie drogi krajowej z dnia 11.12.2008r. Nr GDDKiA-OŁ.Z-3-mp.

4102-276 b/08 1.9.Oświadczenie- zgoda właściciela działki nr 105 na przejście instalacji odprowadzenia

oczyszczonych ścieków do pobliskiego rowu melioracyjnego(zgodnie z Decyzją nr

50/2008 z dnia 08.10.2008r. 1.10.Oświadczenie - zgoda właściciela działki nr 107 na wykonanie prac związanych z

odprowadzeniem   oczyszczonych   ścieków   do   pobliskiego   rowu   melioracyjnego

(zgodnie z Decyzją nr 50/2008 z dnia 08.10.2008r. 1.11.Uzgodnienie z Gminna Spółką Wodną trasy kolektora ściekowego z projektowanego

budynku. Pismo z dnia 23.12.2008r. 1.12.Pismo Urzędu Gminy Wróblew z dnia 31.12.2008r znak RIT-220/SPSP/3/08 w

sprawie lokalizacji hydrantów zewnętrznych. 1.13.Badania   geotechniczne   wykonane   przez   Pracownię   EKO-GEO-SERWIS   mgr

Leszek Kozołup upr. Geol. nr 071084 1.14.Mapa do celów projektowych

2.0. Zespól projektujący

2.1.Główny projektant:	mgr inż. arch. Magdalena Jarczykowska

upr. nr 7131/13/P/2004

2.2.Projekt konstrukcji:	mgr inż. Tomasz Nawrocki

upr. nr WKP/0062/POOK/04

2.3.Projekt inst. elektrycznych:     mgr inż. Ireneusz Jeńć

upr. nr GPB.I. 7342-9/97

1.15.Informacje na temat istniejących obiektów otrzymane od Inwestora 1.16.Wizja lokalna. 1.17.Normy i przepisy prawa budowlanego.

2.4.Projekt inst. sanitarnych:

mgr inż. Jarosław Ziółkowski upr. 7131/38/P/2002

CZĘŚĆ I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1.1	Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budynek Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałem Przedszkolnym i salą sportową. Część dydaktyczna będzie posiadać 6 oddziałów szkolnych, dwie pracownie, oraz 2 oddziały przedszkolne z własnym zapleczem sanitarnym i szatniowym. Ponadto w obiekcie zaprojektowano pomieszczenia administracyjne, stołówkę, szatnie, bibliotekę oraz salę sportową z zapleczem. Obiekt zaprojektowano jako jednokondygnacyjny z poddaszem technicznym w części szkolnej, dostępnym z holu głównego. Na działce zaprojektowano ponadto boisko do koszykówki o nawierzchni sztucznej, zatokę postojową dla autobusu szkolnego oraz parking dla pracowników obiektu – 8 miejsc postojowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych..

- Istniejący stan zagospodarowania działki

- Położenie

Teren projektowanego budynku Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym (dz nr

103) zlokalizowany jest przy drodze krajowej(nr dz. 67) prowadzącej w stronę

Sieradza od strony północnej i przy drodze gminnej(dz. Nr 102) od strony

wschodniej. Usytuowanie obiektu na działce oraz ułożenie jego wewnętrznych funkcji

dostosowano do kierunków stron świata.

Działka nie podlega wpływom eksploatacji górniczej, ani nie jest objęta ochrona

konserwatorską.

Teren jest w znacznej części zagospodarowany przez budynki istniejącej szkoły.

Budynek usytuowano w zachodnio – południowej części działki, w pobliży granicy

południowej z działka rolną. Od północy działka przylega do drogi krajowej, a od

wschodu do drogi gminnej.

1. Zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie znajdują się trzy jednokondygnacyjne budynki istniejącej szkoły.

Budynek Pawilonu Sportowego (typ Pilawa) o wymiarach 26,64 x 11,04m, powierzchni zabudowy 294,1m2, powierzchni użytkowej 279,75 m2 i kubaturze 1067,60m2 wykonany został jako budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej zunifikowanej. Obiekt posiada fundamenty betonowe z betonu żwirowego, ściany z elementów zunifikowanych o konstrukcji drewnianej oszalowane obustronnie płytą pilśniową twardą gr. 9,6 mm, ocieplone wewnątrz płytą pilśniową miękką gr. 25 mm, ocieplone wełna mineralną gr. 5cm. Ściany wewnętrzne z cegły dziurawki otynkowane, sufity z płyty wiórowej gr. 12,5mm ocieplone płytą pilśniową miękką gr 25mm. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, okna zespolone, drzwi wewnętrzne płytowe, drzwi zewnętrzne drewniane klepkowe. Dach dwuspadowy z wiązarów kratowych deskowych, pokryty 2x papa na lepiku, dodatkowo blacha falista ocynkowana, rynny i rury spustowe PCV, obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej.

Izolacja pozioma – 2x papa izolacyjna na lepiku. Posadzki – w pomieszczeniach wykładzina PCV na podłożu betonowym. W pomieszczeniu WC płytki gresowe.

Instalacja wody zimnej w pom. WC z rur stalowych, instalacja c.w. z bojlera. Kanalizacja z rur PCV odprowadzana do szamba z kręgów betonowych. Instalacja elektryczna – oświetleniowa oraz siłowa – ogrzewanie elektryczne piecami akumulacyjnymi.

Kolejność prowadzenia robót rozbiórkowych (całkowitego rozebrania obiektu) i niebezpieczeństwa mogące zagrażać w poszczególnych etapach:

- zdjęcie blaszanej i papowej pokrywy dachu. (niebezpieczeństwo upadku z dachu)

- zdjęcie izolacji termicznej stropodachu   (niebezpieczeństwo upadku z dachu)

- demontaż dźwigarów drewnianych

- demontaże instalacji sanitarnych i elektrycznych

- demontaż piecy akumulacyjnych

- zaślepienie i zabezpieczenie końcówek rur

- demontaż oświetlenia, gniazd wtykowych i włączników

- zabezpieczenie końcówek kabli i ich odcięcie od sieci elektrycznej

5.	rozebranie ścian budynku
- rozebranie ścian od góry do dołu (niedopuszczalne przewracanie ścian

w całości) - rozebranie nadproży nad wejściami, przejściami i oknami (nie należy łamać nadproży – należy demontować nadproża za pomocą dźwigu samochodowego)

6.	rozebranie posadzek

- rozbicie posadzek betonowych

- rozebranie posadzek z bloczków betonowych

- rozebranie ścian fundamentowych aż do poziomu fundamentów

- rozebranie fundamentów (niebezpieczeństwo wpadnięcia do wykopów)

Budynek dydaktyczny ( murowany) – o wymiarach 10,0x10,5m, powierzchni

zabudowy 105m2, kubaturze 660 m3, do obiektu dobudowano budynek gospodarczy

o wymiarach 9,0x5,0m, powierzchni zabudowy 45,0m2, kubaturze 121,5m3. Oba

budynki wykonane jako jednokondygnacyjne o konstrukcji tradycyjnej, nie

podpiwniczone, z dachem dwuspadowym.

Obiekt posiada fundamenty betonowe wylewane, ściany zewnętrzne z cegły pełnej

gr. 38 cm, ściany wewnętrzne murowane gr. 25 cm. Stropodach nad częścią

budynku betonowy, kryty papą, na pozostałej części stropodach drewniany kryty

papą.

Nad częścią gospodarcza dach drewniany, jednospadowy kryty papą.

Stolarka okienna PCV, w cz. gospodarczej metalowa, stolarka drzwiowa

wewnętrzna drewniana, drzwi zewnętrzne PCV, wrota drewniane. Posadzki –

wykładzina PCV, częściowo płytki gresowe.

Schody zewnętrzne betonowe obłożone gresem

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, rynny i rury spustowe z blachy

ocynkowanej, częściowo PCV.

Ogrzewanie piecowe, instalacja elektryczna oświetleniowa i odgromowa.

Kolejność prowadzenia robót rozbiórkowych (całkowitego rozebrania obiektu) i niebezpieczeństwa mogące zagrażać w poszczególnych etapach:

- zdjęcie papowej pokrywy dachu. (niebezpieczeństwo upadku z dachu)

- zdjęcie izolacji termicznej stropodachu   (niebezpieczeństwo upadku z dachu)

- demontaż stropodachu betonowego i drewnianego

- demontaże instalacji sanitarnych i elektrycznych

- demontaż piecy

- demontaż oświetlenia, gniazd wtykowych i włączników

- zabezpieczenie końcówek kabli i ich odcięcie od sieci elektrycznej

5.	rozebranie ścian budynku

-	rozebranie ścian od góry do dołu (niedopuszczalne przewracanie ścian
w całości)

-	rozebranie nadproży nad wejściami, przejściami i oknami (nie należy łamać
nadproży – należy demontować nadproża za pomocą dźwigu samochodowego)

6.	rozebranie posadzek

- rozbicie posadzek betonowych

- rozebranie posadzek z bloczków betonowych

- rozebranie ścian fundamentowych aż do poziomu fundamentów

- rozebranie fundamentów (niebezpieczeństwo wpadnięcia do wykopów)

Budynek dydaktyczny ( główny ) – o wymiarach 24,0 x 9,5m, powierzchni zabudowy 228,0m2, kubaturze 910 m3 wykonany jako jednokondygnacyjny o konstrukcji drewniano- murowanej, nie podpiwniczony, dach dwuspadowy kryty blachą. Obiekt posiada ściany fundamentowe murowane, konstrukcja ścian drewniana słupowo- ryglowa z wypełnieniem, od zewnątrz obita deskami, od wewnątrz ściany obmurowane cegłą i otynkowane. Strop drewniany , dach drewniany dwuspadowy kryty blachą płaską.

Ściany wewnętrzne murowane z cegły, tynkowane i malowane, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana. Podłogi z wykładziny PCV na betonie. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, rynny i rury spustowe PCV. Instalacja elektryczna oświetleniowa i odgromowa, ogrzewanie – piece kaflowe. Schody zewnętrzne betonowe obłożone gresem, daszek drewniany nad wejściem.

Kolejność prowadzenia robót rozbiórkowych (całkowitego rozebrania obiektu) i niebezpieczeństwa mogące zagrażać w poszczególnych etapach:

- zdjęcie papowej pokrywy dachu. (niebezpieczeństwo upadku z dachu)

- zdjęcie izolacji termicznej stropodachu   (niebezpieczeństwo upadku z dachu)

- demontaż stropodachu drewnianego

- demontaże instalacji sanitarnych i elektrycznych

- demontaż piecy

- demontaż oświetlenia, gniazd wtykowych i włączników

- zabezpieczenie końcówek kabli i ich odcięcie od sieci elektrycznej

5.	rozebranie ścian budynku

-	rozebranie ścian od góry do dołu (niedopuszczalne przewracanie ścian
w całości)

-	rozebranie nadproży nad wejściami, przejściami i oknami (nie należy łamać
nadproży – należy demontować nadproża za pomocą dźwigu samochodowego)

6.	rozebranie posadzek

- rozbicie posadzek betonowych

- rozebranie posadzek z bloczków betonowych

- rozebranie ścian fundamentowych aż do poziomu fundamentów

- rozebranie fundamentów (niebezpieczeństwo wpadnięcia do wykopów)

Roboty rozbiórkowe winny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie ze sztuką budowlaną, „Warunkami technicznymi    wykonania    i    odbioru    robót    budowlanych”,    niniejszymi

wytycznymi, obowiązującymi normami oraz przepisami BHP. Teren prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi przez ogrodzenie.

Na działce znajduje się pas zieleni wysokiej wzdłuż granicy z drogą gminną oraz pas

drzew w północnej części terenu. Ze względu na projektowany obiekt,

zostanie usuniętych 11 drzew kolidujących z nową zabudową.

Istniejącą linię telekomunikacyjną zlokalizowaną wzdłuż drogi gminnej, oraz fragment

przechodzący w pobliżu słupa linii naziemnej energetycznej nr 82 należy

zabezpieczyć rurą dwudzielną AROT.

1.2.3.	Wielkość

Powierzchnia działki	8300,00 m2
Powierzchnia nowej zabudowy – (po obrysie parteru) –        1938,8 m2

Powierzchnia zabudowy istniejąca do rozbiórki	805,0 m2

Powierzchnia dróg–	1040,0 m2

Powierzchnia chodników –	280,5m2

Powierzchnia zieleni –	5040,70 m2

1.2.4.	Ukształtowanie

Przedmiotowy teren jest słabo zróżnicowany, wysokości terenu wahają się w granicach 40cm, w pobliżu granic działki. Teren lokalizacji nowego budynku jest stosunkowo płaski. Przy południowej granicy działki istnieje skarpa, spadająca około 1m w kierunku sąsiedniej działki.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje budowę obiektu dydaktycznego, w którym znajdować się będzie

szkoła podstawowa, oddział przedszkolny oraz sala sportowa z zapleczem.

Budynek zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części działki. Istniejące

budynki szkolne zostaną w całości rozebrane. Każde główne wejście do

poszczególnych części funkcjonalnych podkreślone jest zadaszonym daszkiem

wspartym na słupach. Od strony południowej linia zadaszenia dochodzi do granicy z

działką rolną na odległość 1,3m.

Do budynku zaprojektowano system dróg i chodników, obsługujących obiekt.

Zaprojektowano dwa wjazdy komunikacyjne, pierwszy usytuowany bliżej

skrzyżowania z drogą krajową - pełni funkcję wjazdu dla autokarów przywożących i

odwożących dzieci, oraz wjazdu dla straży pożarnej. Drugi wjazd - wyjazd obsługuje

zlokalizowany w pobliżu parking na 8 samochodów,  oraz stanowi dojazd techniczny

do kotłowni.

Ponieważ nie przewiduje się dużego ruchu na działce, wszystkie drogi

zaprojektowano jako pieszo-jezdne.

Od zachodniej strony przy oddziale przedszkolnym, zaplanowano dodatkowo     plac

zabaw dla dzieci. Natomiast od strony północnej przy sali sportowej zlokalizowano

boisko szkolne wielofunkcyjne z piłkochwytem od strony okien       budynku.

Przed głównym wejściem do szkoły zlokalizowany będzie plac apelowy,  obsługujący

również	wejście do sali sportowej.

Istniejące zadrzewienie koliduje z projektowanym obiektem, w związku z czym

zostanie wyciętych 11 drzew, bezpośrednio kolidujących z inwestycją.

W południowej części w pobliżu parkingu, zlokalizowany został śmietnik, oraz

biologiczna oczyszczalnia ścieków, z łatwym dostępem dla wozu wywożącego

nieczystości. Natomiast w północnej części działki znalazły się podziemne zbiorniki

na gaz.

Projektowane boisko ma wymiary 19x30m, wygrodzone zostało od obiektu szkolnego

piłkochwytem o wysokości 5m w systemie np. Pesmenpol.

Nawierzchnia boiska:

- syntetyczna poliuretanowa

- warstwa zasadnicza-nośna nawierchni, gr. 150 mm z fibro betonu

- B25; warstwa wierzchnia betonu zabezpieczona środkami błonotwórczymi ( zabezp. przeciwwilgociowe )

- folia polietylenowa gr.0,2 mm, łączona na zakłady min.500 mm

- warstwa piasku średnioziarnistego ( grunt G1 ) zagęszczanego

- warstwowo do stopnia zagęszczenia odpowiadającego Id=0,6 , gr.30 cm

- podłożone istniejące wg. warunków gruntowych

Drogi i chodniki

Projektowana konstrukcja zjazdów i dróg wewnętrznych:

- kostka drogowe betonowe typu „poz bruk”	gr. 8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa	gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego zagęszczona mechanicznie	gr.20 cm,

-	podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
zagęszczona mechanicznie	gr.20cm

Projektowana konstrukcja chodników, przejść, dojść i placów ruchu pieszego:

- kostki drogowe betonowe typu „poz bruk”

- podsypka z piasku średnioziarnistego, zagęszczonego nawierzchnie   ograniczone   obrzeżami   8x30   ustawionymi   na   5cm   podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z obsypaniem boków

1.4Wyposażenie w sieci i przyłącza

Projektowany obiekt wyposażony jest w następujące sieci i przyłącza:

-	Wodociągowe

- Kanalizacji sanitarnej

- Kanalizacji deszczowej

- Energetyczne

- system usuwania odpadów komunalnych (na dotychczasowych zasadach)

1.5 Zagrożenie dla środowiska.

Obiekt nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska. Informacja o planowanym przedsięwzięciu:

·	Budynek Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym i Salą Gimnastyczną.
Obiekt jednokondygnacyjny i dwukondygnacyjny w części szkolnej- na poddaszu
zaplecze techniczne.

·	Powierzchnia terenu objętego opracowaniem – 8300,0m2, powierzchnia zabudowy –
projektowana – 1938,8m2. Teren zagospodarowany, istniejące elementy roślinności
zadbane.

·	Rodzaj technologii – budynek użyteczności publicznej, usługi oświaty.

·	Warianty przedsięwzięcia – brak.

Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców, wody i energii:

Zapotrzebowanie średnie dobowe wody Qdśr 6,38 m3/dobę.

Odprowadzenie ścieków komunalnych – Qdśr. Qdśr= 5,38 m3/dobę	.

oraz ścieków opadowych z parkingu– 40,5 dm3/sek, ilość wód opadowych z dachu –

45,6 dm3/sek

Moc zainstalowana 50,0 kW

Moc cieplna na potrzeby obiektu – 135 kW.

Przedsięwzięcia  chroniące  środowisko  –  ścieki  sanitarne  oraz  wody opadowe

odprowadzane są do pobliskiego rowu melioracyjnego zostaną oczyszczone w

biologicznej oczyszczalni typu BIOIRES 36 oraz przez separator typu PEK filter NS

20+200 dla wód opadowych. Ogrzewanie obiektu z kotłowni gazowej.

Rodzaj przewidywanej ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska przy

zastosowaniu przedsięwzięć chroniących środowisko – oczyszczone ścieki sanitarne

oraz wody opadowe odprowadzane do rowu melioracyjnego w ilości 6,38m3/s –

ścieki bytowe oraz 86,3dm3/s – wody opadowe z parkingu i dachu.

CZĘŚĆ II

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

1.0. Program użytkowy

Funkcja – szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym i salą sportową

Główne wejście do obiektu z przestronnym holem głównym zaprojektowano od

północnej strony – od ciągu pieszego oraz placu apelowego, dodatkowo niezależne

wejścia posiadają: sala sportowa, część techniczna, część administracyjna z

biblioteką i oddział przedszkolny, dla którego ponadto przewidziano plac zabaw

dostępny z ganku od strony zachodniej. Jedna z sal przedszkolnych posiada węzeł

sanitarny dostępny również z zewnątrz obiektu. Plac zabaw usytuowano w

południowo – zachodniej części działki, aby uzyskać maksymalne nasłonecznienie.

W centralnej części obiektu zaprojektowano hol pełniący tez role poczekalni dla

rodziców. Z holu dostępne są: szatnie uczniów na odzież wierzchnią (rozdzielono je

na szatnię 1-3 i szatnie starszych dzieci), portiernia z magazynkiem oraz sklepik

uczniowski.

Kierunki ruchu rozchodzą się w trzy strony co sprawia że wewnętrzny układ

funkcjonalny budynku jest czytelny i ułatwia orientację zarówno małych

użytkowników obiektu jak i gości czy rodziców.

W północnej części obiektu zaprojektowano klasy 1-3 oraz stołówkę i WC dla

uczniów. Zaplecze kuchenne stołówki zaprojektowana, jako kuchnia zależna w której

będą tylko wydawane posiłki, dostarczane w ramach cateringu.

Na przedłużeniu skrzydła północnego zaprojektowano salę sportową z zapleczem

oraz z niezależnym wejściem. W zapleczu Sali sportowej przewidziano szatnie na 24

osoby każda, pokój trenera z węzłem sanitarnym, pomieszczenie porządkowe i

magazyn.

W skrzydle wschodnim przewidziano pokój nauczycielski, sekretariat z archiwum

oraz gabinet dyrektora, pokój pedagoga, bibliotekę z czytelnia i 3 oddziały dla dzieci

starszych, pomieszczenie techniczne - kotłownię dostępną z zewnątrz oraz

pomieszczenie porządkowe, pokój sprzątaczek oraz WC nauczycieli.

W skrzydle południowym przewidziano dwie pracownie (plastyczna i informatyczna) i

wyodrębnione dwa oddziały przedszkolne. Każdy z oddziałów posiada własne

zaplecze szatniowe oraz zaplecze sanitarne dostępne bezpośrednio z sali zajęć,

pomieszczenie porządkowe oraz pomieszczenie socjalne i WC dla wychowawców.

Dodatkowo jeden z oddziałów posiada magazyn leżaków. Wejście do zespołu zaprojektowano od południa, od szczytu budynku.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy :

Projektowana (po obrysie parteru)	1938,8 m2

Istniejąca do rozbiórki	ok. 805,0 m2

Powierzchnia użytkowa	1717,79 m2

Powierzchnia całkowita	2441,75m2

Powierzchnia wewnętrzna	1615,18 m2

Kubatura nowego budynku wewnętrzna:                            9231,28 m3

Przyjęte 0,00 = 156,20m n.p.m.

Poziom terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu: =155,90 m.n.p.m

Wysokość budynku wynosi maksymalnie: 8,55 m.

2. Forma architektoniczna obiektu

Forma projektowanego budynku jest prosta i zarazem bardzo czytelna w przestrzeni. Poszczególne części funkcjonalne w łatwy sposób odczytywane są w przestrzeni przez zaprojektowanie trzy skrzydeł, w którym mieszczą się kolejno:

- w skrzydle północnym sala sportowa, która odróżnienie swojej funkcji znajduje również w elewacji. Z całej bryły budynku wyróżnia się wysokością oraz dodatkowo podkreślona została nadwieszeniem opartym na słupach w kolorze ciemno pomarańczowym.

- W skrzydle wschodnim znajduje się szkoła oraz biblioteka z osobnym wejściem

- w skrzydle południowym, najbardziej naświetlonym oddział przedszkolny z pracowniami plastyczną oraz komputerową.

Bryła szkoły została wyniesiona na dwie kondygnacje i swym dłuższym bokiem kieruje w stronę głównego wejścia.

Dodatkowo, wejście do każdej z wymienionych części zostało podkreślone zadaszeniem wspartym na słupach oraz podświetlonym napisem.

3.0. Układ konstrukcyjny – ściany, słupy, stropodachy

Projektuje się budynek wolno stojący do realizacji w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem elementów żelbetowych prefabrykowanych (płyty stropowe kanałowe, nadproża typu L19), oraz elementów żelbetowych monolitycznych do wykonania na placu budowy. Stropodach nad częścią techniczną – płyty kanałowe układane ze spadkiem 3% , niewentylowany, kryty papą.

Warunki gruntowo wodne.

Badania geotechniczne wykonane przez Pracownię EKO-GEO-SERWIS mgr Leszek

Kozołup upr. Geol. nr 071084

Przyjęto warunki gruntowo-wodne na podstawie dokumentacji geotechnicznej

opracowanej przez mgr Leszka Kozołupa-Pracownia EKO-GEO-SERWIS mgr

Leszek Kozołup

Teren inwestycji znajduje sie na północnej cześci Wyssoczyzny Złoczewskiej

stanowiącej część Niziny Południowo-Wielkopolskiej. Pod względem morfologicznym

teren stanowi płską równinę pochodzenia lodowcowego nachyloną w kierunku

zachodnim. W podłozu dominują utwory pleitoceńskich i holoceńskich zlodowaceń. I

tak do głębokość prowadzonych odwiertów czyli do ok 6 m p.p.t występują piaski drobne i grube przewarstwione piaskami gliniastymi. Woda występuje w dwóch poziomach na głębokości 1,9 do 2,5 m p.p.t. i na głębokości 3,0 do 5,7 m. Górny poziom wody może się podnosić w okresach intensywnych opadów.

3.2.Posadowienie

W obiekcie przewidziano posadowienie bezpośrednie na poziomie 1,8 m tj ok. 1,5 m p.p.t. Poziom taki został wybrany z uwagi na układ warstw geotechnicznych, występowanie dosyć wysoko wód gruntowych oraz warunki przemarzania. Z badań geotechnicznych wynika duże zróżnicowanie warstw gruntowych. W obszarze posadowienia poruszamy się głównie w piaskach średnich i grubych ale mogą pojawić sie lokalnie soczewki gruntów słabych wtedy trzeba wykonać lokalnie wzmocnienie gruntu najlepiej poprzez wymianę lub stabilizację. Stopy fundamentowe i ławy zaprojektowano z betonu klasy B30 o wodoszczelności min W6 a zalecanej W8, zbrojone prętami ze stali klasy A-IIIN BST500S lub RB500W. Ze stóp i ław fundamentowych należy wyprowadzić zbrojenie rdzenii i słupów żelbetowych. Pod fundamentami wykonać warstwę stabilizującą z betonu klasy B10 grubości 10cm.

Zaprojektowano ściany fundamentowe z bloczków betonowych M-6 na zaprawie cementowej marki fm=2,0 MPa o grubości 25cm. Z uwagi na możliwość występowania wysokich stanów wód gruntowych proponuje wykonanie izolacji typu średniego wg technologii np. Sika, Deiterman, Schomburg, Basf obejmującą całość fundamentów łącznie ze ścianami fundamentowymi aż do poziomu terenu. Dodatkowo zwracam uwagę na szczególna staranność w wykonaniu izolacji poziomej w poziomie posadzki parteru oraz stropów.

3.3Słupy

Słupy zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne wykonane z Betonu klasy B37 i zbrojone prętami ze stali klasy A-IIIN BST500S lub RB500W. Słupy parteru S3-S6 oraz słupy piętra S9-S10 należy wykonać jako trzpienie wzmacniajace mur. Połączenie słupa ze wzmacnianym murem albo na wręby albo poprzez pręty 2DD8 co 30 cm. Pozostałe słupy nalezy wykonać jako wolnostojące. Słupy S1 i S2 łączyć ze ścianami poprzez pręty 2DD8 co 30 cm z każdej strony. Ze słupów nalezy wypuscić pręty do połączenia ze zbrojeniem belek i wieńców.

3.4Belki , podciągi i nadproża, wieńce

Wieńce belki i podciągi zaprojektowano jako monolityczne wykonane z Betonu klasy B37 i zbrojone prętami ze stali klasy A-IIIN BST500S lub RB500W. Zbrojenie i układ elementów według rysunków detali. Przy wykonywaniu belek należy pamiętać aby odpowiednio zakotwić zbrojenie wystające ze słupa. Większość wieńców i belek z uwagi na zespolenie ze stropem należy wykonać dwuetapowo. Należy przy tym pamiętać o przestrzeganiu reżimów technologicznych dla przerw roboczych przy pracach betoniarskich. Nadproża przewidzano z belek prefabrykowanych typu L19. Pod oparcie belek typu L należy wykonać podmurówkę z cegły pełnej na grubość trzech warstw i na szerokość min 1 cegły. Przestrzeń między belkami L19 należy wypełnić betonem.

3.5Stropy i stropodachy.

Zaprojektowano konstrukcje stropów i stropodachów z płyt kanałowych typu HC w dwóch grubościach 200 i 265 mm. Płyty o grubości 200 mm zaprojektowano w stropodachach oprócz sali gimnastycznej, natomiast nad sala gimnastyczna oraz wszystkie stropu zaprojektowano z płyt o grubości 265 mm. Płyty kanałowe powinny być montowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz na podstawie projektu technologii i organizacji robót montażowych. Należy zwrócić szczególną uwagę żeby oparcia płyt HC były zgodne z tymi pokazanymi na detalach oraz żeby płyty opierać na zaprawie montażowej grubości 2 cm. W celu utworzenia jednolitej tarczy stropowej umożliwiającej przeniesienie obciążeń poziomych i współpracę płyt sąsiednich przy przenoszeniu obciążeń pionowych, wszystkie wieńce (po uprzednim ich zazbrojeniu zgodnie z projektem wykonawczym) oraz styki między płytami, należy zabetonować betonem drobnoziarnistym klasy B37. Przed zabetonowaniem spoin wzdłużnych między płytami, powierzchnia betonu powinna być oczyszczona i nawilżona. Spoiny wzdłużne powinny być zbrojone, jeżeli przewiduje to projekt wykonawczy. Dokładne wypełnienie styków jest gwarancją prawidłowej współpracy sąsiadujących płyt, zapobiega również ich „klawiszowaniu”. Beton do wypełniania styków wzdłużnych powinien być wykonany na bazie kruszywa o maksymalnym uziarnieniu 8 mm. Wszystkie wycięcia w płytach kanałowych musza uzyskać akceptację producenta z zakresie bezpieczeństwa ich stosowania.

3.6 Płyta posadzkowa i płyty podestów

Po usunięciu humusu układać warstwę podsypki żwirowo-piaskowej gr. 30 cm,

zagęszczając ją do Is = 0,98. Następnie wykonać izolację z folii (folia izolacyjna) na

zakład, na tym układać warstwę podbudowy betonowej posadzki z betonu B20 gr. 20

cm w polach max. 6x6 m, dylatując pola.

UWAGA! Podbudowa posadzki zbrojona siatkami stalowymi o oczkach 15x15cm

(górą i dołem) z prętów Ø6, stal A-IIIN BST500M. Otulina prętów zbrojenia od dołu

50 mm a od góry 30 mm.

Na warstwie podbudowy układać: folię PE (izolacyjną), na której układać konstrukcję

nośną podłogi z legarów drewnianych, na których z kolei układać należy ślepą

podłogę z desek 19 mm, na której ułożyć należy warstwy wierzchnie w postaci foli

PE + 2 płyta V313 + np. Linoleum Tarkett PCV gr. 4 mm.

Posadzka na gruncie zaplecza:

Po usunięciu humusu układać warstwę podsypki żwirowo-piaskowej gr. 30 cm,
zagęszczając ją do Is = 0,98. Następnie wykonać izolację z folii (folia izolacyjna) na
zakład, na tym układać warstwę podbudowy betonowej posadzki z betonu B20 gr. 20
cm w polach max. 6x6 m, dylatując pola, zbrojenie posadzki zbrojeniem
rozproszonym	w	ilości	25kg/m3.

Schody zewn + podjazdy. - wylewane bezpośrednio na gruncie, z betonu B20, zbrojone siatkami stalowymi o oczkach 15x15cm (górą i dołem) z prętów Ø10, stal A-III, St0S. Otulina prętów zbrojenia 50 mm. Grubość warstwy układanego betonu - ok. 50 cm (beton nośny + podbeton). Beton układać na zagęszczonej podbudowie 30 cm, z pospółki piaskowej zagęszczonej do Is = 0,98. Płyty podestowe dodatkowo zbroić po obwodzie 2DD12 oraz wsuwkami 2DD8 co 15 cm. płyty podestowe powinny zachodzic na ściany fundamentowe na pełna grubość. Pod płytami podestowymi należy wukonac izolacje przeciwwilgociową analogicznie jak pod płytą posadzkową.

Płyte posadzkowa na stropie grubosci min 5 cm wykonac z betonu min B20 na kruszywie   drobnym   <8mm,   z  dodatkiem   plastyfikatora;   i   zbrojonego   siatkami

standartowymi Q188 tj. □□6/DD6 co 15cm/15cm. Zakłady na siatkach wielkości dwóch oczek tj. 30 cm.

3.7. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Ściany wykonać jako warstwowe murowane od wewnątrz z pustaków ceramicznych Poroton gr. 24 cm, od zewnątrz styropian gr. 8 cm, miejscowo pogrubiany do 15cm. Pustaki ułożone na zaprawie cementowo-wapiennej klasy min. M5. Mury łączone z trzpieniami i słupami żelbetowymi poprzez kotwy stalowe tzw Z, z pręta Ø6 zabezpieczonego antykorozyjnie, kotwy układać w każdej spoinie pustka na styku mur-słup (trzpień) - po jego jednej i drugiej stronie.

UWAGA! Ściany na ostatnich 24-26 cm wykonywać z trzech warstw cegły pełnej klasy 150 na zaprawie cementowej (pod oparcie stropów).

3.10	Ściany działowe - pustaki ceramiczna (poroton) gr. 12 cm.
Alternatywnie z cegły dziurawki lub płyt G-K na ruszcie metalowym.

Ściana między salą 2 i salą 3 (klasy lekcyjne) ze względów akustycznych: RIGIPS AKU MATRIX 3.44.02.5

- poszycie płytami GK - 2xRIGIMETR 12,5mm

- wypełnienie wełną mineralną - AKU-PŁYTA 50mm

- konstrukcja z profili

- Ścianki systemowe WC - ścianki systemowe wykonanych z płyty V100 odpornej na wilgoć np. wg oferty f-my Hubar - ścianki muszą posiadać atesty i aprobaty.

- Cokoły - Ścianę w strefie cokołu ocieplić styropianem ekstrudowanym 5cm do poziomu +0.00; z ociepleniem zejść 100 cm poniżej gruntu, wykończenie - tynk cokołowy.

Szczegółowe rozwiązania - patrz opis konstrukcji.

4.0. Posadzki. Szkoła - hol

- płytki gres

- jastrych 5cm

- folia

- płyty styropianowe 6cm

- izolacja przeciwwilgociowa (2xpapa termozgrzewalna)

- podbeton B-20 20cm zbrojenie rozproszone

- folia

- podsypka żwirowo - piaskowa zagęszczona do Is=0.98 - 30 cm

Szkoła - sale, gabinety, biblioteka

- wykładzina PCV

- masa samopoziomująca

- jastrych 5cm

- folia

- płyty styropianowe 6cm

- izolacja przeciwwilgociowa (2xpapa termozgrzewalna)

- podbeton B-20 20cm zbrojenie rozproszone

- folia

- podsypka żwirowo - piaskowa zagęszczona do Is=0.98 - 30 cm

Sala sportowa – podłoga sportowa – profesjonalna podłoga sportowa – powierzchniowo-elastyczna:

- wykładzina linoleum

- 2x płyta V 313 2x 10mm

- folia

- ślepa podłoga -

- deski sosnowe 19x95mm

- legar górny 19x95mm

- legar dolny 25x95mm

- kliny poziomujące- płyta pilśniowa

- podkładki elastyczne 9mm

- folia budowlana izolacyjna

- beton B20 zbrojenie w siatce 6x6m 20cm

- folia

- podsypka żwirowo - piaskowa zagęszczona do Is=0.98 - 30 cm

Uwaga: wylewkę ukształtować ze spadkiem min. 3% w stronę kratek ściekowych.

Pomieszczenia zaplecza Sali sportowej:

- płytki gres

- jastrych 5cm

- folia

- płyty styropianowe 6cm

- izolacja przeciwwilgociowa (2xpapa termozgrzewalna)

- podbeton B-20 20cm zbrojenie rozproszone

- folia

- podsypka żwirowo - piaskowa zagęszczona do Is=0.98 - 30 cm

Pole gry do koszykówki wyróżnić kolorem 40 1436(pomarańczowy), pozostałą część posadzki wykonać w kolorze 40 1400(szary). Na posadzce wykonać malowanie linii do koszykówki, piłki siatkowej farbami poliuretanowymi. Listwy przypodłogowe montować na dystansie 1-2 cm aby ułatwić wentylację podłogi. Montaż podłogi przez wykwalifikowane firmy posiadające stosowane certyfikaty.

- całość konstrukcji podłogi należy odsunąć od ściany o około 2 cm i zamontować listwę przypodłogową o wymiarach 60x15  mm. Pomiędzy listwą  a ścianą pozostanie szczelina umożliwiająca wentylację

- należy     wykonać     wentylację     mechaniczną,     wymuszoną     przestrzeni podpodłogowej.

Wentylację podłogi wykonuje firma montująca podłogę sportową.

4.1. Tynki i okładziny Zewnętrzne

Mineralne, typu baranek fi 2mm, malowane farbami elewacyjnymi silikatowymi – kolorystyka wg rysunków, stosować pełny system wybranego producenta. Cokoły – tynk cokołowy – wg rysunków elewacji.

Wewnętrzne

Cementowo-wapienne wykończone gładzią gipsową malowane farbami akrylowymi zmywalnymi o podwyższonej odporności na wilgoć, hole i korytarze wykończone w tynku mozaikowym. Kolorystyka - wg rysunków.

4.2.	Stolarka i ślusarka

Rozmieszczenie   przeszkleń   dobrano  tak  aby   nie   powodować  zagrożenia   dla

użytkowników obiektu oraz nie powodować olśnień.

Stolarka  drzwiowa  - drzwi  wewnętrzne  -  pomiędzy  klasami,   pomieszczeniami

biurowymi, biblioteki o podwyższonej izolacyjności akustycznej, pozostałe

drzwi wewnętrzne - skrzydło lakierowane, wypełnienie płyta wiórowa.

Drzwi do klas wyposażyć w bulaje w ramce ze stali nierdzewnej.

Ślusarka zewnętrzna - aluminiowa, wg systemu Ponzio lub równoważna, malowana

w kolorze RAL 9006, profil ciepły.

Szklenie zewnętrzne zestawem szyb o k=1,1 W/m2K, szkło bezpieczne

Okna  w  systemie   PCV,   zestawy  minimum   pięciokomorowe,   okna  muszą  być

wyposażone w nawietrzaki.

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej RAL 9006, parapety wewnętrzne

-	płyta postformingowa.

Obróbki blacharskie - blacha ocynkowana malowana w kolorze RAL 9006   - wg

rysunków.

Rynny i rury spustowe ocynk + malowanie w kolorze RAL 9006

4.3.	Izolacje
A/ cieplne

- ściany murowane zewnętrzne - styropian 8 cm mocowany na kołki i klej+ tynk mineralny+ malowanie farbami silikatowymi

- posadzka na gruncie pod pomieszczeniami zaplecza - płyty styropianowe - gr.6cm

- posadzka na gruncie w obszarze Sali sportowej - styropian 6 cm po obwodzie ścian zewnętrznych

- cokoły - styropian ekstrudowany 5cm

-	ścian fundamentowych - cieplna pionowa - poniżej terenu do poziomu 100 cm
poniżej gruntu z płyt styropianowych ekstrudowanych STYROFOAM . gr.5cm.

B/ przeciwwilgociowe

•	Posadzka na gruncie:

-	2x papa termozgrzewalna - zastosować wywiniecie izolacji na ścianę na 20 cm.

- pozioma przeciwwilgociowa ław fundament. 1 xpapa termozgrzewalna

- pionowa przeciwwilgociowa ław fundament.2x Abizol R

- Ściany fundamentowe - 3xDysperbit lub inna powłoka bitumiczna do poziomu min. 30cm ponad grunt

-	W pomieszczeniach mokrych - wykonać za pomocą elastycznej masy

uszczelniającej wg systemu producenta, np. Sopro

•	W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych:

- podłoga z wywinięciem na ścianę do wysokości 30 cm + ściana przy umywalce na wysokość 130cm i szerokość 100cm,

- w pomieszczeniach natrysków uszczelnienie na pełną wysokość w całym pomieszczeniu

Wykonać w systemie Sopro:

- podłoże Sopro gd 799 –

- uszczelnienie Sopro fdf 525 + Sopro db 438, sopro dmw 090, sopro dmb091 -uszczelki

- przyklejanie płytek sopro ff450 -

- fuga Sopro mfs

- Stropodachy – wykonać pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej, warstwa wierzchnia odporna na UV

- paroizolacja folia paroizolacyjna, folia PE

UWAGA! W styku ze styropianem stosować wyłącznie materiały izolujące nie powodujące rozpuszczenia styropianu, bez wypełniaczy mineralnych.

4.4. Zabezpieczenia

Konstrukcja stalowa - Stopień czystości powierzchni - II Malowanie

- farbą przeciwrdzewną „UNIKOR”	- 2 warstwy

- farbą olejną ogólnego stosowania	- 2 warstwy Czas schnięcia każdej warstwy - 24 godziny. Malowanie elementów stalowych

]wykonać przed ich zamontowaniem.

4.5 Wyposażenie Konstrukcje  wsporcze  koszów  stałych  oraz  jego  sposób  mocowania  do konstrukcji budynku po stronie dostawcy wyposażenia. Szczegóły należy uzgodnić z projektantem konstrukcji, mocowanie na montażu (połączenia śrubowe).

Zegar - średnica min. 0,5 m odporny na uderzenia piłką

Koszykówka.

Sala sportowa: kosze do koszykówki – stałe, mocowane do konstrukcji ściany 2szt. Tablice do koszykówki charakteryzujące się dużą wytrzymałością, estetyką i funkcjonalnością, wykonane ze szkła akrylowego o grubości 15 mm, mocowana jest w odpowiedni sposób do ramy metalowej tablicy. Zastosowane zamocowanie obręczy do konstrukcji tablicy uniemożliwia przenoszenie na płytę tablicy obciążeń działających na obręcz, do stosowania wewnętrznego, powinny posiadać atest FIBA i dożywotnią gwarancję producenta.

Siatkówka.

Słupki i siatka do piłki siatkowej – 1 komplet (uwaga: w podłodze należy zamontować tuleje do mocowania słupków z ramami i deklami).

Zestaw do siatkówki. Siatka wykonana z polipropylenu, grubość splotu 3mm. Posiada linkę kevlarową, boczne wzmocnienia. Górna część siatki obszyta jest białą taśmą o szerokości 7cm, a dolna 5cm. Mocowana do słupków linkami naprężającymi w 6-punktach. Słupki aluminiowe owalny 80x120mm, umocowane w tulejach, rama z pokrywą podłogową dopasowaną do rodzaju nawierzchni, mechanizm naciągowy przesuwny. Płynna regulacja wysokości siatki.

Drabinka gimnastyczna podwójna mocowana wzdłuż północnej ściany obiektu -wys.2,40m; szer.1,80m – zaprojektowano wzdłuż ściany w osi AS łącznie – 13 sztuk.

Szafki ubraniowe metalowe typu L – szerokość 40cm, głębokość 49cm, wysokość 180cm, wykonane na podstawie z ławką, malowanie RAL 9006 frontu, producent TEZAP.

Piłkochwyt – boisko zewnętrzne – z siatki o średnicy oczek 100x100 mm na słupkach stalowych – rury o średnicy 76/3,5 mm w rozstawie osiowym co 4,0m, w narożnikach w rozstawie 3,5m o śr. 100mm, wysokość ogrodzenia 5,0 m, Zlokalizowane wzdłuż krótszego boku boiska przy wyjściu z sali oraz po przeciwnej stronie, o łącznej długości 38,0m. Montaż konstrukcji ogrodzenia przy użyciu śrub, wkrętów nierdzewnych i łączników ocynkowanych.

Elementy małej architektury - plac zabaw przedszkolaków

Np. Firma ZIEGLER Zestaw nr 1 – wymiary zestawu 7x6m (strefa bezpiecznego użytkowania 11x10m) – patrz załączona karta katalogowa. Posiada Certyfikat Bezpieczeństwa Instytutu Sportu w Warszawie.

Ogrodzenie zbiorników gazu - z siatki na słupkach stalowych – rury o średnicy 76/3,5 mm w rozstawie osiowym co 3,8m. Wymiary ogólnych ogrodzenia 4,3m x 4,0m.

Ogrodzenie o wysokości 1,8m, średnica oczek siatki maksymalnie 35x35 mm. Słupki ogrodzenia oraz inne elementy stalowe zaprojektowano z profili stalowych ocynkowanych. Montaż konstrukcji ogrodzenia przy użyciu śrub, wkrętów nierdzewnych i łączników ocynkowanych. W ogrodzeniu zaprojektowano 1 furtkę wejściową o szerokości 1,1m – zgodnie z rysunkiem szczegółowym

5.0. Zapewnienie warunków użytkowania dla niepełnosprawnych

Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych – wejście z poziomu otaczającego terenu

poprzez pochylnie zewnętrzne przy wejściach. W budynku szkolnym przewidziano

zespół WC dostępny dla niepełnosprawnych.

W   strefie   sali   sportowej   zapewniono   zespoły   szatniowe   przystosowane   dla

niepełnosprawnych,     zaprojektowano     również     WC     dostępne     dla     osób

niepełnosprawnych. W budynku szkolnym przewidziano zespół WC dostępny dla

niepełnosprawnych.

6.0. Przewidywana liczba użytkowników i warunki użytkowania

Budynek użyteczności publicznej, szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym i

salą sportową z zapleczem.

Pracownicy – około 12 osób

Uczniowie – 6 klas po 20 uczniów – 120 osób

Przedszkolaki – 2 oddziały po 20 osób

Każda z 2 szatni przy sali sportowej przewidziana jest dla ok. 24 użytkowników.

Łącznie maksymalna ilość osób przebywających w budynku: 172 osoby

7.0. Wyposażenie budynku w instalacje:

Budynek wyposażony będzie w instalacje: elektryczne (instalacja oświetleniowa -oświetlenie ogólne, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie ewakuacyjne, instalacja gniazd wtykowych, instalacja odgromowa, uziemienia), sanitarne (instalacja grzewcza nadmuchowa, instalacja wodno - kanalizacyjna, wentylacji mechanicznej – sala    sportowa    i    stołówka)    słaboprądowe    (telefoniczna    i    komputerowa    w

pomieszczeniach personelu, monitoring, tablica wyników z zegarem, sygnalizacji ppoż).

8.0.Charakterystyka energetyczna obiektu:

8.1 Bilans mocy urządzeń elektrycznych  oraz zużywających  inne rodzaje

energii.

Elektryczne:

Moc całkowita 50 kW Moc zainstalowana 50,0 kW

Instalacje sanitarne:

2 3 4 5 6

wentylacja – 2,7 kW,

c.o – 0,4 kW,

c.w.u. – 0,15 kW

AGW – 2,4 kW,

Pompownia ścieków – 5,0 kW

1.2.Właściwości cieplne przegród zewnętrznych

U=0,248 U=0,280 U=0,218 U=0,306 U=0,315 u =0,306 U=0,248 0 = 0,248

dach Sali i zaplecza

sala gimnastyczna ściana zewn.

podłoga sala 1 m od ścian zewn.

podłoga sala pozostało powierzchnia

podłoga szatnie i natryski 1 m przy ścianie zew.

pozostała posadzka

ściana zewn. zaplecza

dach łącznika

Ściany liczone dla betonu komórkowego klasy 06

8.3 Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej i klimatyzacyjnej

Źródłem ciepła dla obiektu jest kotłownia gazowa z kotłem o sprawności nie mniejszej niż 96%

Pełna automatyka pogodowa kotłowni i projektowanych instalacji grzewczych. Instalacja wentylacji z pełną automatyką regulująca temperaturę. W sali sportowej 72% odzysk ciepła w centrali wentylacyjnej.

i  instalacyjne  spełniają

8.4  Dane  wykazujące,  że  rozwiązania  budowlane wymagania dotyczące oszczędności energii

- instalacja c.o. posiada termostaty i regulację pogodową,

- instalacja wentylacji wyposażona w automatykę sterującą, 3.instalacja c.w.u. wyposażona w automatyczne zawory regulacyjne.

9.0 Dane techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko:

9.1 Zapotrzebowanie na wodę i sposób odprowadzania ścieków woda z sieci miejskiej, oczyszczone ścieki sanitarne odprowadzane do pobliskiego rowu melioracyjnego razem z wodami opadowymi. Wody opadowe z powierzchni utwardzonym zostaną oczyszczone w separatorze.

9.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych

brak

9.3	Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Odpady wytwarzane w obiekcie będą usuwane przez użytkowników obiektu na zasadach ustalonych z administratorem obiektu, do pojemników w wyznaczonych miejscach i wywożone przez wyspecjalizowane służby. Śmietnik zlokalizowano w pobliżu parkingu.

9.4	Emisja hałasu

<40dBA na granicy działki.

Rozwiązania przyjęte w projekcie nie powodują wpływu obiektu budowlanego na

środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9.5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan

Projektowane elementy zagospodarowania terenu kolidują z istniejącym drzewostanem, stąd konieczność wycięcia 11 istniejących drzew.

10.Warunki ochrony przeciwpożarowej

10.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy – projektowana (po obrysie parteru) – 1938,8m2 Powierzchnia zabudowy – istniejąca do rozbiórki – 805,0 m2

Powierzchnia użytkowa – 1717,79m2 (poddasze nieużytkowe -723,96m2 łącznie powierzchnia całkowita 2441,75m2 )

Powierzchnia wewnętrzna: parter 1830,10m2+ piętro 740m2 = 2570,1m2 Kubatura nowego budynku wewnętrzna: 9231,28 m3

Wysokość budynku: +8,55m (od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu) Przyjęte +0,00 = 155,20 m n.p.m.

10.2	Odległość od obiektów sąsiednich

Odległość projektowanego obiektu od budynków sąsiadujących wynosi:

Od północy – zabudowa po przeciwległej stronie drogi krajowej, dalej niż 50m

Od wschodu – około 50m

Od południa – otwarta przestrzeń – działka rolna

Od zachodu – otwarta przestrzeń

10.3	Parametry pożarowe występujących substancji palnych

Gaz propan – butan - kotłownia

10.4	Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych, technicznych nie przekroczy 500 MJ/m2.

Dla pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się.

10.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi

Projektowany obiekt podzielony został na trzy strefy pożarowe. Budynek    szkoły

kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, część obejmująca salę sportową z

zapleczem ZLI. Część budynku zawierająca oddziały przedszkolne kwalifikuje się do

kategorii zagrożenia ludzi ZLII. Strefy pożarowa przedszkola oraz Sali sportowej,

wydzielona została ścianami REI 60 drzwiami EI 30.

W obiekcie może jednocześnie przebywać ponad 50 osób w pomieszczeniu Sali

sportowej.

W obiekcie wydzielono również pomieszczenia kotłowni – ściany EI60, drzwi EI30

10.6	Ocena zagrożenia wybuchem

Obiekt nie jest zagrożony wybuchem

10.7	Podział obiektu na strefy pożarowe

Przedmiotowy budynek - uwzględniając jego powierzchnię wewnętrzną i wysokość – stanowi dwie strefy pożarowe, strefę zawierająca pomieszczenia przedszkola i pozostałą część obiektu.

-	powierzchnia wewn. przedszkola – strefa ZL II - 195,0m2

-	powierzchnia wewn. sali i szkoły – strefa ZLIII – 1084,7 m2 + 740m2 (piętro nad
szkołą) – 1824,7m2

-	powierzchnia wewnętrzna Sali sportowej wraz z zapleczem – 550,40 m2
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej budynku niskiego, kwalifikowanego do
kategorii zagrożenia ludzi ZL I wynosi 8 000 m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej budynku niskiego, kwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL II wynosi 8 000 m2.

3.7Klasa odporności pożarowej obiektu

Część szkoły i sali z zapleczem zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o wysokości max.8,55m należy wykonać w klasie odporności pożarowej „D”. Ze względu na konieczność wykonania obu obiektów w tej samej klasie odporności pożarowej nie jest wymagane wydzielenie ppoż strefy ZLI i ZLIII. Część przedszkola zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZLII o wysokości 4,70m należy wykonać w klasie odporności pożarowej „D”, część tę wydzielono pożarowo za pomocą ściany o odporności REI 60 i drzwi o odporności EI 30. Poszczególne elementy budowlane przedmiotowego budynku powinny spełniać następującą klasę odporności ogniowej określoną w poniższej tabeli:

| Element Budowlany | Klasa odporności ogniowej D WYMAGANA |
| --- | --- |
| Główne elementy konstrukcyjne | R 30 |
| Konstrukcja dachu | - |
| Ściana zewnętrzna (dot. pasa międzykondygnacyjnego o szerokości 0,8 m wraz z połączeniem ze stropem) | EI30 |
| Strop | REI30 |
| Ściany wewnętrzne | - |

Przekrycie dachu

Wszystkie elementy budowlane wymagają spełnienia cechy nie rozprzestrzeniania ognia.

10.9.Warunki ewakuacji

Z Sali sportowej – z samej sali bezpośrednio na zewnątrz dwoma wyjściami

oddalonymi od siebie o więcej niż 5m, oraz z szatni i pomieszczenia trenera przez

korytarz na zewnątrz budynku.

Z szatni na parterze na zewnątrz, poprzez korytarz.

Z pomieszczeń szkoły – korytarzem na zewnątrz i pomieszczeń przedszkola przez

korytarz na zewnątrz.

Długość drogi ewakuacyjnej nie przekracza 10m w ZL I przy jednym dojściu i 40 m

przy dwóch dojściach (dla dojścia najkrótszego, drugie dojście nie przekracza

długości 80m), z każdego z pomieszczeń zapewniono dwa dojścia ewakuacyjne.

Drzwi z pomieszczeń w strefie ZL II przeznaczonych do przebywania ponad 6 osób

otwierają się na zewnątrz pomieszczeń.

10.10	Zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji użytkowych

Budynek  będzie  posiadał  instalację  odgromową  oraz  zostanie  wyposażony  w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, usytuowany w pobliżu głównego wejścia. Obudowa przepustów instalacyjnych w ścianach obudowujących drogi komunikacji musi mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych ścian.

10.11	Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie

Budynek wymaga wyposażenia w następujące urządzenia przeciwpożarowe: instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25, oświetlenie awaryjne,

Hydranty wewnętrzne należy usytuować jako dostępne z dróg ewakuacji. Oświetlenie awaryjne powinno zostać uruchamiane w ciągu maksymalnie 2 sek. od zaniku oświetlenia podstawowego. Minimalne natężenie oświetlenia ewakuacyjnego 1 Lx.

10.12.Wyposażenie w gaśnice

Budynek należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC 4 lub 6 kg i CO2 5 kg.

- maksymalna odległość z każdego miejsca w budynku, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 30 m,

- do gaśnicy należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Szczegółowe  zasady  rozmieszczenia  gaśnic  należy  określić  w  „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”, do której posiadania zobowiązany jest użytkownik obiektu.

10.Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Ilość wody potrzebnej do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu zapewnią dwa hydranty. Jeden hydrant zlokalizowany jest przy drodze krajowej na działce nr 67 w pobliżu skrzyżowania z drogą gminną. Natomiast drugi hydrant Gmina we własnym zakresie przebuduje z fi 90 na fi 110 PCV i wykona hydrant wzdłuż drogi gminnej na wysokości bliższego wjazdu. Hydranty umiejscowione zostaną w odległości 5-75m od budynku.

10.14.Droga pożarowa

Dojazd pożarowy do budynku stanowi droga wjazdowa wraz z wyjazdem na terenie działki.

UWAGI OGÓLNE

- Roboty prowadzić zgodnie z warunkami prowadzenia robót budowlanych.

- Stosować materiały wyspecyfikowane w projekcie lub równoważne.

- Wszelkie zmiany wymagają akceptacji Projektanta i zgody Zamawiającego.

Opracowali:

w zakresie architektury:     Magdalena Jarczykowska

upr. nr 7131/13/P/2004