Załącznik nr 7 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań (należy podać parametry rzeczywiste w odniesieniu do wymagań Zamawiającego) |
| --- | --- |
| CIĄGNIK (fabrycznie nowy) |
| Rok produkcji (fabrycznie nowy) – 2014 |  |
| Silnik z zapłonem samoczynnym czterosuwowy z turbodoładowaniem o mocy minimum 90 KM, maksimum 110KM |  |
| Silnik o pojemności co najmniej 4000 cm3 do 4500 cm3 |  |
| Poziom emisji – min EURO 3 |  |
| zatwierdzona mieszanka Biodiesel |  |
| maksymalny moment obrotowy min 400 Nm |  |
| bez filtra cząstek stałych |  |
| silnik chłodzony cieczą |  |
| rura wydechowa montowana przy słupku kabiny |  |
| sprzęgło mokre, tarczowe, chłodzone olejem |  |
| mechaniczny wtrysk paliwa |  |
| Skrzynia biegów synchronizowana – minimum 20x20 przełożenia maksimum 40/40 przełożenia |  |
| Rewers elektrohydrauliczny |  |
| Napęd 4x4 |  |
| Blokada mechanizmu różnicowego (elektryczna lub elektrohydrauliczna) |  |
| Załączany napęd na 4 koła (elektryczna lub elektrohydrauliczna) |  |
| Przedni TUZ (minimum dwie pary rozdzielaczy) + WOM |  |
| Udźwig TUZ min 1800 kg |  |
| Minimum 2 pary wyjść hydraulicznych (tył) |  |
| Układ pneumatyczny do sterowania hamulcami przyczepy (2 + 1) |  |
| Elektryczne lub mechaniczne sterowanie podnośnikiem |  |
| Wydajność pompy hydraulicznej – co najmniej 56 l/min jednej pompy |  |
| Tylny WOM, minimum trzy prędkości 540/540E /1000 obr/min |  |
| Sterowanie podnośnika na zewnątrz z poziomu gruntu (elementy sterujące na tylnych błotnikach) |  |
| Kabina komfortowa z klimatyzacją i ogrzewaniem |  |
| Tablica rozdzielcza wyposażona w: Wskaźnik poziomy paliwa Wskaźnik temperatury cieczy Wskaźnik ciśnienia oleju Obrotomierz Licznik mth |  |
| Radio |  |
| Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym |  |
| Rozmiary opon: - oś przednia – 420 (szerokość opony) - oś tylna – min 520 (szerokość opony) |  |
| Zestaw obciążników przód 350 kg tył min po 80 kg na koło |  |
| Światła dodatkowe z przodu i dwa dodatkowe z tyłu |  |
| Światło ostrzegawcze |  |
| Minimalna masa ciągnika 4000 kg (bez obciążników) |  |
| Zbiornik paliwa minimum 150 l |  |
| Zaczepy transportowe |  |
| Regulacja pozycyjna zaczepu |  |
| Dolny zaczep rolniczy o nośności min. 2,5t |  |
| Gniazdo zasilające (oświetlenie przyczepy) |  |
| Promień skrętu min 3,5m max 4,5m |  |
| Udźwig podnośnika tylnego min 4,5t |  |
| Prędkość ciągnika min 35 km/h |  |
| Przeglądy (okres między przeglądami min co 250 mth) |  |
| Punkt serwisowy w odległości 30 km od siedziby zamawiającego |  |
| Gwarancja minimum 24 miesiące (silnik i podzespoły) |  |
| Drzwi kabiny otwierane z prawej i lewej strony |  |
| Dokumenty: Świadectwo homologacji na terenie RP Gwarancja Fabryczna instrukcja obsługi w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji Katalog części zamiennych Protokoły wykonanych prób i badań laboratoryjnych jeśli były wykonywane Atesty na wbudowane w pojeździe urządzenia Dokumentacja UDT – jeśli jest wymagana Wykaz autoryzowanych stacji serwisowych instrukcja obsługi komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta – dot. ciągnika książka serwisowa w języku polskim |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| Marka, model: |  |
| Kosiarka na wysięgniku z głowicą koszącą (montaż z tyłu, fabrycznie nowa), sprzęt ma współpracować z zaoferowanym ciągnikiem |
| Zasięg ramienia min 5,0m max 5,6m |  |
| Sterownie linką mechaniczne |  |
| Pojemność zbiornika oleju min. 70 l - max 120 l |  |
| Chłodnica oleju, wydajność min. 11kW (moc chłodzenia) |  |
| Napęd głowicy koszącej pasowy lub hydrauliczny |  |
| Głowica kosząca min. 10 bijaki (młotkowych) |  |
| Oświetlenie seryjne kosiarki |  |
| Moc pompy min. 40 KM |  |
| Szerokość robocza: min. 1,1 m - max 1,2 m |  |
| Masa kosiarki z głowicą koszącą: min. 1200 kg max 1500 kg |  |
| Dostosowana do ciągnika o mocy 90 – 110 KM |  |
| Stabilizacja kosiarki |  |
| Licznik roboczogodzin |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| Punkt serwisowy – odległość do 30 km od siedziby zamawiającego |  |
| Marka, model: |  |
| Odmularka do rowów (fabrycznie nowa), sprzęt ma współpracować z zaoferowanym z wysięgnikiem kosiarki |
| średnica głowicy odmularki od 40 do 60 cm |  |
| Przepływ oleju 90 l - 100 l |  |
| Urządzenie fabrycznie przystosowane do wysięgnika kosiarki |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| Punkt serwisowy – odległość do 30 km od siedziby zamawiającego |  |
| Marka, model: |  |
| Przyczepa (fabrycznie nowa), sprzęt ma współpracować z zaoferowanym ciągnikiem |
| Ładowność 7 – 9 ton |  |
| Przyczepa dwuosiowa z rozstaw osi – max 1,5 m |  |
| Rodzaj ramy – podłużnicowa z profili zamkniętych |  |
| Rodzaj dyszla – dolny lub górny z regulacją wysokości |  |
| Wywrot trójstronny |  |
| Instalacja hamulcowa – dwuobwodowa pneumatyczna |  |
| Oświetlenie |  |
| Hamulec ręczny |  |
| Kliny podporowe z kieszeniami |  |
| Ogumienie min. 385/65R25 |  |
| Długość wewnętrzna skrzyni ładunkowej min 4500 mm |  |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni ładunkowej min 2400 mm |  |
| Wysokość ścian skrzyni min. 1 m |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| Punkt serwisowy – odległość do 30 km od siedziby zamawiającego |  |
| Marka, model: |  |

……………………………………………………………………

Data oraz podpisy i pieczęcie imienne osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

(w razie potrzeby dołączyć upoważnienie do podpisania oferty)