Załącznik nr 7 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU

| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2012 lub 2013, fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych |  |
| 2 | Silnik, skrzynia biegów, napęd |  |
| 3 | Silnik 4 cylindrowy z bezpośrednim wtryskiem |  |
| 4 | Silnik o pojemności min. 1950 ccm |  |
| 5 | Silnik o mocy min. 115 KM Spełniający normy spalin co najmniej EURO 5 |  |
| 6 | Skrzynia biegów min 5 biegowa + wsteczny |  |
| 7 | Rodzaj paliwa: Diesel |  |
| 8 | Oś napędowa: przednia |  |
| 9 | Zawieszenie: Niezależne zawieszenie kół przednich i tylnych |  |
| 10 | Układ hamulcowy: hamulce tarczowe wentylowane przód i tył |  |
| 11 | Kolor nadwozia: jasny metalizowany proponowany kolor |  |
| 12 | Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia |  |
| 13 | Obudowy lusterek oraz klamki lakierowane w kolorze nadwozia |  |
| 14 | Obręcze stalowe 16" |  |
| 15 | Komplet kół zimowych 16" |  |
| 16 | Wymiary pojazdu |  |
| 17 | Rozstaw osi: min. 3300 mm |  |
| 18 | Wysokość całkowita pojazdu: max. 2150 mm |  |
| 19 | Szerokość wraz z rozłożonymi lusterkami max. 2300 mm |  |
| 20 | Wysokość min. przestrzeni pasażerskiej wewnątrz 1300 mm |  |
| 21 | Systemy bezpieczeństwa |  |
| 22 | ABS i BAS lub równoważne |  |
| 23 | Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny |  |
| 24 | System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyśpieszania |  |
| 25 | System zapobiegający uślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem |  |
| 26 | Poduszki powietrzne min. dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera |  |
| 27 | Układ Kierowniczy |  |
| 28 | Przekładnia z blokadą koła kierownicy |  |
| 29 | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 30 | Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
| 31 | Nadwozie i Wyposażenie |  |
| 32 | Siedzenia z zagłówkami wyłożone tapicerką materiałową (kolor ciemny) |  |
| 33 | Zestaw oryginalnych pokrowców na siedzenia |  |
| 34 | Liczba miejsc 8 + 1 z możliwością przewozu jednego wózka inwalidzkiego w tym: - 1 rząd pojedynczy fotel kierowcy z regulacją wysokości pochylenia kąta oparcia, z manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego oraz podłokietnikami + podwójne siedzenie pasażera. - II rząd dwuosobowe siedzenie + pojedyncze odchylane z opcją demontażu. - III rząd potrójne trzyosobowe siedzenie ze składanym oparciem z opcją demontażu. |  |
| 35 | Samochód powinien posiadać minimum |  |
| 36 | Szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego, Oznakowanie pojazdu emblematami informującymi o transporcie os. niepełnosprawnych, zgodne z przepisami o ruchu drogowym, Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu, Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim, Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn, Najazdy umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego |  |
| 37 | Nadwozie samonośne całkowicie przeszklone |  |
| 38 | Szyby przyciemnione w przestrzeni pasażerskiej |  |
| 39 | Szyby w drzwiach kabiny kierowcy otwierane elektrycznie |  |
| 40 | Klimatyzacja elektroniczna trzy strefowa z dodatkowym sterowaniem oraz nawiewami w przestrzeni pasażerskiej (Climatronic) |  |
| 41 | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem |  |
| 42 | Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i przebiegu dziennego |  |
| 43 | Komputer pokładowy wyświetlający min.: godzinę, zużycie paliwa średnie i chwilowe, zasięg do następnego tankowania, przebytą drogę |  |
| 44 | Wskaźnik paliwa i temperatury płynu chłodzącego |  |
| 45 | Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie |  |
| 46 | Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej przy włączonych światłach |  |
| 47 | Fabryczny radioodtwarzacz CD MP3 |  |
| 48 | Zestaw głośnomówiący do telefonu - bluetooth |  |
| 47 | Czujnik parkowania tył |  |
| 48 | Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim |  |
| 49 | Gniazdo 12V w kabinie kierowcy + w przedziale pasażerskim |  |
| 50 | Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach |  |
| 51 | Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa foteli fabrycznych i wózka inwalidzkiego |  |
| 52 | Drzwi przesuwane do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony |  |
| 53 | Drzwi tylne: klapa tylna lub drzwi dwuskrzydłowe z oknem ogrzewanym i wycieraczką |  |
| 54 | Podsufitka wyłożona tkaniną |  |
| 55 | Ramy okien oraz ścianki przestrzeni pasażerskiej wyłożone obiciem z tworzywa sztucznego |  |
| 56 | Oświetlenie zamontowane w podsuficie kabiny kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej |  |
| 57 | Podłoga wyłożona tapicerką welurową w kabinie kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej |  |
| 58 | Zbiornik paliwa min. 76 l |  |
| 59 | Światło przeciwmgielne tył |  |
| 60 | Trzecie światło stop |  |
| 61 | światło cofania |  |
| 62 | Lusterka boczne elektrycznie regulowane |  |
| 63 | Lusterka boczne podgrzewane |  |
| 64 | Światła przeciwmgielne z przodu |  |
| 65 | Min. Zabezpieczenie antykradzieżowe immobiliser oraz autoalarm |  |
| 66 | Dokumenty |  |
| 67 | Instrukcja obsługi oraz książka gwarancyjna pojazdu w języku polskim |  |
| 68 | Homologacja pojazdu bazowego: 9-cio osobowa |  |
| 69 | Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
| 70 | Dokument potwierdzający spełnienie wymagań EURO 5 (wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu czy też silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach). |  |
| 71 | Pozostałe |  |
| 72 | Apteczka |  |
| 73 | Trójkąt ostrzegawczy |  |
| 74 | Zestaw narzędzi do wymiany kół |  |
| 75 | Podnośnik |  |
| 76 | Gaśnica dostosowana do oferowanego modelu |  |
| 77 |  | Marka, model: |
| 78 |  | Proponowany kolor: |

UWAGA: Kolumnę - Parametry oferowane przez Wykonawcę - należy wypełnić wpisując proponowane przez Wykonawcę parametry oferowanego pojazdu.

……………………………………………………………………

Data oraz podpisy i pieczęcie imienne osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

(w razie potrzeby dołączyć upoważnienie do podpisania oferty)